## Slide 1
一般了解
重点掌握
11.1 螺纹及螺纹紧固件
11.2 – 11.5 其他标准件和常用件
第11章 标准件及常用件

## Slide 2
一、螺纹的形成
一个与轴线共面的平面图形（三角形、梯形等）沿圆柱面作螺旋运动所生成的螺旋体，工程上称之为螺纹。
外螺纹
内螺纹
螺纹
A
●
导程
螺旋线
A1
●

## Slide 3
车削加工方法
外螺纹
内螺纹
卡盘
车刀
螺旋线
工件
旋转方向
移动方向
螺旋线
车刀

## Slide 4
1、螺纹的牙型
三角形
在通过螺纹轴线的剖面上，螺纹的轮廓形状。
梯形
锯齿形
常用的有：
牙型
二、螺纹的结构要素

## Slide 5
2、螺纹的大径、小径和中径
大径d、D：与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱面的直径。
小径d1、D1：与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆柱面的直径。
牙底
牙底
牙顶
牙顶
小径d1
大径d
中径d2、D2 ：假想圆柱的直径，牙型上沟槽和凸起宽度相等。
中径d2
小径D1
大径D
中径D2

## Slide 6
3、线数(n)
螺距 = 导程
沿一条螺旋线形成螺纹
沿两条以上、在轴向等距
分布的螺旋线形成螺纹
导程(L)与螺距(P)的关系：P = L / n
单线螺纹
螺距
导程
多线螺纹
4、螺距和导程

## Slide 7
5、旋向
逆时针旋进
顺时针旋进
右旋螺纹
左旋螺纹

## Slide 9
螺纹五要素
牙型
直径
螺距
线数
旋向
注意：只有上述各要素完全相同的内、外
螺纹才能旋合在一起。

## Slide 10
三、螺纹的规定画法
1、外螺纹的画法
牙底圆画3/4细线圆
牙底线画入倒角
牙顶线画粗实线
牙顶圆画粗实线
注意三条线画法：
牙顶线、牙底线、螺纹终止线
比例画法：大径d,小径d1
d1= 0.85d
小径
牙底线画细实线
螺纹终止线画粗实线
倒角圆不画!
大径
倒角圆不画!

## Slide 11
2、内螺纹的画法
比例画法：大径D,小径D1
D1=0.85D
小径
牙底线画细实线
牙底圆画3/4细线圆
螺纹终止线画粗实线
牙顶圆画粗实线
大径
剖面线画
到粗实线
牙顶线画粗实线
倒角圆不画!
倒角圆不画!
注意三条线画法：
牙顶线、牙底线、螺纹终止线

## Slide 12
120°
钻孔
118°
攻丝
钻孔深 H
螺孔深 h
0.5D
3、螺纹盲孔的画法

## Slide 13
120°
钻孔
攻丝
钻孔深 H
螺孔深 h
0.5D
3、螺纹盲孔的画法
剖面线画到粗实线

## Slide 14
容易出错的地方
钻孔深 H
螺孔深 h
0.5D
3、螺纹盲孔的画法
剖面线画到粗实线
简化画法
可省略钻孔深度

## Slide 15
4、内、外螺纹连接画法
A
A
A-A
内、外螺纹连接的条件：螺纹五要素必须相同
大径、小径分别对齐
旋合部分按外螺纹画
(实心杆件按不剖画)
L
盲孔
旋合长度

## Slide 16
四、螺纹的标注
如 M 表示普通螺纹
特征代号 |  | 公称直径 | × | 螺距 或 导程(螺距) |  | 旋向 | － | 公差带代 号 | － | 旋合长度代 号
标准的螺纹应注出相应标准所规定的螺纹标记，其完整的内容及格式为：
除管螺纹外，均指螺纹大径
粗牙普通螺纹不标螺距，
多线螺纹应同时标出导程和螺距
左旋螺纹标注LH，
右旋螺纹不标旋向
指螺纹顶径和中径的公差带，
由公差等级和基本偏差组成
S－短
N－中等（不注）
L－长

## Slide 17
联
接
螺
纹
传
动
螺
纹
M
G
Tr
B
粗牙
细牙
螺 纹
管 螺 纹
梯形螺纹
锯 齿 形
螺 纹
普 通
是最常用的联接螺纹
用于细小的精密或薄壁零件
用于水管、油管、气管等薄壁管子上，用于管路的联接。
用于各种机床的丝杠，做
传动用。
只能传递单方向的动力。
螺 纹 种 类
特征
代号
外 形 图
用 途
常用的几种螺纹的特征代号及用途

## Slide 18
M 10 x 1 — 5g 6g
特征代号
公差带代号
螺距
大径
中径公差带代号
顶径公差带代号
外螺纹－小写字母
内螺纹－大写字母
例如：普通螺纹 特征代号： M

## Slide 19
M10
粗牙普通螺纹－不标螺距
细牙普通螺纹－标注螺距
尺寸界线从大径引出
M10
M10X1
M10X1

## Slide 20
管螺纹
标注说明：
G 1/2 A
特征代号
公称直径
(英寸)
公差等级
G 1/2 A
1/2 为管子的通径
用指引线标注
指引线指在螺纹大径处

## Slide 21
五、螺纹紧固件的画法(比例画法)和规定标记
常用的螺纹紧固件(螺栓、螺母、垫圈、双头螺柱、沉头开槽螺钉、圆柱头内六角螺钉)通常按其结
构特点、以一定的比例来绘制的。

## Slide 22
1、螺栓
GB/T 5782 - M12 × 80
标准代号 螺纹规格 公称长度( L )
2d
d
0.85d
0.1dX45°
2d
0.7d
L (由设计决定)
六角头螺栓
绘图决定

## Slide 23
2、螺母
标准件号 规格
2d
0.8d
d
0.85d
GB/T 6170 - M12
3、垫圈
标准件号 规格
2.2d
GB/T 97.1 - 12
0.15d
1.1d

## Slide 24
d
六、螺纹紧固件的装配画法(比例画法)
1、螺栓连接
注意：有线！
L
b=2d
0.3d
t2
t1
当剖切平面通过螺纹紧固件的轴线时，螺纹紧固件按不剖绘制。
L=t1+t2+0.15d+0.8d+0.3d
1.1d
L计算后查表取标准值

## Slide 25
2、螺钉连接
L
t1
bm
0.5d
45°
0.5d
bm取决于被
旋入零件的材料
钢 ：bm=d
铸铁：bm=1.25d
铝 ：bm=2d
简化画法
可省略钻孔深度
L=bm+t1
d
1.1d
L计算后查表取标准值

## Slide 26
小 结
重点掌握
螺纹的种类、标记方法
内、外螺纹的画法及螺纹连接的画法
螺纹紧固件的类型
典型螺栓、螺钉的连接画法（不用记比例）
基本掌握
一般了解
键、齿轮、弹簧，能在图中读懂常用件
作业：
P77：1；
P78：1，2；
P79：3
【补】：15