## Slide 1
第12章 零件图
12.1 零件图的内容
12.2 视图选择
12.3 零件的工艺结构
12.4 尺寸标注
12.5 技术要求
12.6 读、画零件图

## Slide 2
一. 零件图的内容
零件——组成部件的最小单元。
密封圈3
阀芯4
调整垫5
螺母7
螺柱6
阀杆12
扳手13
填料压紧盖11
阀体1
阀盖2
填料垫8
填料9、10
例如：球阀（部件）中的各个零件
1. 什么是零件

## Slide 3
密封圈3
调整垫5
螺母7
螺柱6
阀杆12
填料压紧盖11
阀体1
阀盖2
填料垫8
阀芯4
扳手13
轴类
盘类
箱体、支架类
标准件
（阀杆）
（阀盖）
（螺栓、销等）
（阀体）
根据零件结构、加工特点，通常零件分为以下几大类:

## Slide 4
轴承座

## Slide 5
包括视图、剖视图、断面图等，表达零件的结构形状
1.一组视图
主视图
（局部剖视图）
俯视图
（A-A全剖视图）
左视图
（沿对称平面剖切的全剖视图）
B向局部视图
断面图
2. 零件图的内容

## Slide 6
确定零件结构形状的大小及相对位置
2.完整的尺寸

## Slide 7
3.技术要求
说明零件在制造和检验时应达到的质量标准，如表面结构、尺寸公差、几何公差、材料及热处理等
尺寸公差
表面结构
端面对于孔轴线的端面圆跳动误差
孔轴线对于底面的平行度误差
文字说明的技术要求

## Slide 8
4.标题栏
说明零件的名称、材料、数量、图号、签署等

## Slide 9
1、确定视图方案
加工工艺：加工面轴承孔、底板底面、小孔等
功能分析：支承轴及轴上零件
螺孔装油杯
轴承孔装轴承
3个通孔穿螺栓
支承板
肋板
底板
2个通孔安装螺钉
轴承座功用说明
端盖
齿轮
轴承座
轴
形体分析：轴承孔、底板、 支承板、肋板…
二. 零件图的画图步骤

## Slide 10
主视图的选择
主视图
零件的工作位置
形状特征-特征视图
主要结构的加工位置
主视图表达了零件的主要部分：
  轴承孔的形状特征；
  肋板、支承板的相对位置；
  三个螺钉孔；
  凸台也得到了表达。
主视图方向

## Slide 11
选其它视图
C向局部视图表达上面凸台的形状。
选择移出断面表达支承板断面及肋板断面的形状。
选全剖的左视图,表达轴承孔的内部结构及肋板形状。
俯视图采用B－B剖视图，表达肋板和底板的形状。
C
C
A
A
A－A
B
B
B－B

## Slide 12
2、确定图幅、绘图比例
根据视图数量、物体大小，确定绘图比例和图幅大小
图幅：A3
比例：1：1
420
297
画图框、标题栏
标题栏
图框线

## Slide 13
3、绘制视图
注意图面布置要匀称，并应留出标注尺寸的空间。

## Slide 14
4、完成零件图
检查、描深、画剖面线
标注尺寸及技术要求（尺寸公差、表面粗糙度及形位公差等)
填写标题栏

## Slide 15
表面粗糙度反映零件表面的光滑程度，是衡量零件质量的标准之一。
1、表面粗糙度的概念
峰
谷
加工表面具有的一定间距内峰、谷所组成的微观几何形状特征称为表面粗糙度。
在显微镜下观察表面
三. 零件图技术要求之 表面结构

## Slide 16
规定了评定表面粗糙度的参数。下面介绍常用的两种：Ra、Rz。
l = 取样长度
OX — 基准线
表面轮廓
Ra
Ra（轮廓算术平均偏差）
Rz（轮廓最大高度）
在一个取样长度内轮廓偏距（Y方向轮廓线上的点与基准线之间距离）绝对值的算术平均值。
在一个取样长度内最大轮廓峰高和最大轮廓谷深之和的高度。
Rz
Y
O
X

## Slide 17
2、表面粗糙度的符号和代号
H
2H
60°
60°
基本符号
表面用去除材料的方法获得(车、铣、刨、磨等）
表面用不去除材料的方法获得(铸、锻、切割等）
加横线
加小圆圈
符号
H ≈1.4h
h — 字高

## Slide 18
车削加工
铣削加工
加工方法不同，可达到的零件表面粗糙度不同。
3、参数值标注

## Slide 19
磨削加工
铸造

## Slide 20
粗糙度高度参数已标准化：0.8，1.6，3.2，6.3，12.5，25…
Ra上限值为3.2μm
Ra 3.2
Ra上限值
Ra下限值
U Ra 3.2
L Ra 1.6

## Slide 21
4、表面粗糙度的符号、代号在图样上的标注
• 每一表面只标注一次表面粗糙度符、代号，并尽量靠近有关尺寸线。
• 符号的尖端必须从材料外指向表面；
• 代号中的数字方向与尺寸数字标注相同。
注在可见轮廓线上
注在尺寸界线上
注在引出线上
注在可见轮廓线延长线上
基本规则：
其余表面

## Slide 22
封闭轮廓的各个表面有相同的粗糙度

## Slide 23
四. 零件图技术要求之 极限与配合
为保证零件的使用功能和互换性，零件的尺寸必须限定在某一精度范围内，使其不超过设定的最大极限值和最小极限值。
一批相同零件中，不经挑选和辅助加工，任取一个就可顺利地装到机器上去，并满足机器的性能要求。
加工时限制零件的功能尺寸不超过设定的最大极限值和最小极限值。它是保证零件具有互换性的措施。

## Slide 24
下偏差 =
最小极限尺寸－基本尺寸。
最小极限尺寸
最大极限尺寸
50.008
50
公称尺寸
49.992
最大极限尺寸≥实际尺寸≥最小极限尺寸。
上偏差 =
最大极限尺寸－基本尺寸。
1、术语
公差 = 最大极限尺寸－最小极限尺寸
= 上偏差－下偏差

## Slide 25
Ø50
+0.006
–0.008
Ø 50
+0.006
–0.008
最大极限尺寸：50.006
最小极限尺寸：49.992
公称尺寸
上偏差
下偏差
零件的实际尺寸在 50.006 与 49.992 之间均为合格
极限偏差
上偏差 = 50.006－50 = + 0.006
下偏差 = 49.992－50 = - 0.008
公 差 = 0.006－(-0.008) = 0.014
同一基本尺寸，公差值的大小反映了尺寸的精度和加工的难易程度。
公差值小，精度高，加工难度大；
公差值大，精度低，加工难度小。

## Slide 26
下偏差
+0.008
-0.008
+0.008
+0.024
-0.006
-0.022
公差带图：
公差带图可以直观地表示出公差的大小及公差带相对于零线的位置。
50
+0.024
+0.008
50
-0.006
-0.022
＋
－
0
0
公称 尺寸
50
例:
50±0.008
上偏差
2、公差带
公差带是指代表上、下偏差或最大、最小极限尺寸的两条直线所限定的一个区域。
零线
公差带

## Slide 27
3、标准公差和基本偏差
⑴ 标准公差——将公差带的宽度标准化
代号：IT
IT01、IT0、IT1、IT2、• • • • • • IT18
例：
Ø50
IT7：25 m
IT9：62 m
确定公差带大小（即公差带的宽度）
构成20个标准公差等级；数字递增，精度依次降低。

## Slide 28
（2）基本偏差——将公差带的位置标准化
基本偏差
基本偏差
标准公差
标准公差
（下偏差）
（上偏差）
孔、轴各 28 个基本偏差构成基本偏差系列
公称尺寸
+
–
0
确定公差带相对零线位置的那个偏差称为基本偏差。一般以靠近零线的那个偏差来确定。

## Slide 29
用拉丁字母表示，孔为大写，轴为小写。
基本偏差系列示意图
zc
zb
za
z
y
x
v
u
k
m
h
a
b
c
cd
d
e
f
0
+
-
轴
j
js
ef
fg
g
t
s
r
n
p
A
B
C
CD
E
EF
D
H
K
M
N
T
U
V
X
Y
Z
ZA
ZB
ZC
0
+
-
孔
J
JS
S
R
P
F
FG
G

## Slide 30
（3）公差带代号
孔的公称尺寸： Ø50
基本偏差： H
标准公差等级： IT9
Ø50 H9
基本偏差的字母
标准公差等级的数字
查表即可得到公差带
上偏差：＋0.062
下偏差： 0
H9
例：
组成
由基本偏差的字母和标准公差等级的数字组成
公差带代号

## Slide 31
φ20
φ20
配合
4、配合
公称尺寸相同、相互结合的孔与轴公差带之间的关系称为配合。

## Slide 32
配合种类
间隙配合
过盈配合
过渡配合
孔公差带
轴公差带
零线
孔公差带
轴公差带
孔公差带
轴公差带
零线
孔公差带
轴公差带
孔公差带
轴公差带
零线
轴公差带
轴公差带
孔的公差带在
轴的公差带之上
轴的公差带在
孔的公差带之上
孔的公差带与
轴的公差带相互交叠

## Slide 33
zc
zb
za
z
y
x
v
u
k
m
h
a
b
c
cd
d
e
0
+
-
轴
j
js
ef
fg
g
t
s
r
n
p
A
B
C
CD
E
EF
D
H
K
M
N
T
U
V
X
Y
Z
ZA
ZB
ZC
0
+
-
孔
J
JS
S
R
P
F
FG
G
间隙配合
过盈配合
f